GTR10-2型高速冷冻离心机（立式）HIGH SPEED REFRIGERATED CENTRIFUGE

仪器特点：

直流无刷电机，免维护；微电脑控制，可预选转速、离心力、时间，液晶显示，操作简便；不锈钢容器室，电子门锁，预警报警功能，多重保护，安全可靠。温控范围-5℃-40℃，制冷效果好，可预置程序，调整升降速率。多种转子供选择。广泛用于科研、基因工程、生物化学等领域。

技术参数:

最高转速Max Speed	    5000r/min

最大相对离心力 Max RCF	5180×g

定时范围 Time Range   	1-99min59S

电源 Power Supply	        AC220V 50Hz 15A

外形尺寸 Dimension	    62×60×90(cm)

重量 Wight               160kg

| 转子容量 | 最高转速 (r/min) | 最大相对 离心力（×g） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 500ml×4 水平转子 | 5000 | 5180 | 标配 |
| 10ml×72 水平转子 | 5000 | 5180 | 标配 |
| 5ml×88 水平转子 | 5000 | 5180 | 标配 |
| 7ml×120 水平转子 | 5000 | 5180 | 选配 |
| 20ml×36 水平转子 | 5000 | 5180 | 选配 |
| 50ml×16 水平转子 | 5000 | 5180 | 选配 |
| 250ml×4 水平转子 | 5000 | 5180 | 选配 |
| 100ml×8 水平转子 | 4000 | 3400 | 选配 |
| 10ml×64 水平转子 | 4000 | 3400 | 选配 |